## Slide 1: Інженерія програмного забезпечення
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Institute of High Technologies
Bohdan Sus
bnsuse@gmail.com

## Slide 2
Основоположний для LabVIEW принцип потоку даних (dataflow), згідно з яким функції виконуються лише тоді, коли вони отримують на вхід необхідні дані, однозначно визначає порядок виконання алгоритму.
Щоб задати потік даних між певними об'єктами тобто, створити зв'язок між ними, необхідно намалювати відповідні провідники (wires).
Об'єкти на лицьовій панелі представлені на блок-діаграмі у вигляді відповідних терміналів (terminals), через які дані можуть надходити від користувача в програму і назад

## Slide 3: Провідники даних
Віртуальний прилад LabVIEW являє собою єдине ціле за рахунок провідників даних (wires), що з'єднують вузли і термінали.
Провідники є каналами проходження даних від терміналу-джерела до одного або декількох терміналів-приймачів.
Якщо спробувати приєднати до провідника більш ніж одне джерело або взагалі жодного джерела, то LabVIEW не сприйме таких дій, і провідник стане пошкодженим (broken).
Може бути тільки одне джерело даних, але кілька приймачів.

## Slide 4
Принцип з'єднання джерел і приймачів провідниками пояснює, чому керуючі елементи і індикатори не можуть заміняти один одного.
Керуючі елементи - це джерела, а індикатори - приймачі даних.

## Slide 5
код вузла виконується тільки тоді, коли дані надійшли на всі його вхідні термінали.
Після закінчення роботи вузол передає дані на свої кінцеві пристрої для виводу, і дані негайно надходять від джерела на термінали наступних приймачів.
Принцип потоку даних сильно відрізняється від методу потоку управління (control flow) в текстових мовах програмування, де інструкції виконуються в тій послідовності, в якій вони написані.

## Slide 6
якщо традиційний потік управління здійснюється за допомогою інструкцій, обробка потоку даних управляється самими даними, тобто залежить від даних (data dependent).
LabVIEW може керувати вбудованими багатофункціональними пристроями збору даних (plug-in data acquisition - DAQ), які призначені для введення і / або виведення аналогових і цифрових сигналів.
Наприклад, ви можете спільно використовувати багатофункціональні плати і LabVIEW для моніторингу температури, формування керуючих сигналів для експериментальної установки або визначення частоти невідомого сигналу.

## Slide 7: Зв'язок через послідовний порт
При послідовному з'єднанні передавач посилає 1 біт інформації за одиницю часу через єдину лінію зв'язку на приймач.
Цим методом можна користуватись, коли швидкість передачі даних невелика або коли необхідно передати інформацію на великі відстані.
Застаріла технологія послідовного зв'язку є більш повільною, але в цьому випадку вам не потрібна плата-контролер в комп'ютері і не потрібна сумісність зі стандартом IEEE 488

## Slide 8
LabVIEW має кілька вбудованих інструментів, які забезпечують доступ до ваших віртуальним приладів і даними через Інтернет.
За допомогою інтернет-сервера і віддалених лицьових панелей LabVIEW ви дозволяєте іншим людям переглядати лицьову панель вашого віртуального приладу без будь-якого додаткового програмування

## Slide 9: Підсвічування при виконанні програми І
ноді зручно візуально відстежити, де знаходяться ваші дані і що з ними відбувається.
У LabVIEW можливо спостерігати анімацію виконання блок-діаграми ВП.
Для включення цього режиму необхідно натисніть кнопку Підсвічування виконання (Execution Highlightning) на панелі інструментів.
Рух даних з одного вузла в інший відзначається рухомими вздовж провідників кружечками.
В цьому режимі ВП виконується набагато повільніше